Министерство  Образования Московской  области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Чеховский  техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

__________________________

«___»___________20___г.

Комплект

контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.03 Основы электротехники

основной образовательной программы (ОПОП)

по направлению подготовки (специальности)

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)3

2017 год

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины  основной профессиональной образовательной программы  по специальности: 190631. 01 Автомеханик

1.1.1. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать

сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК)

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; -освоение учебной дисциплины, систематическая подготовка к учебным занятиям; - активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах, конкурсах); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - самостоятельность при выполнении задач; -организация самоподготовки при изучении учебной дисциплины; |
| ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -умение работать в группе, звене; - эффективное, бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе и бригаде; взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; -наличие лидерских качеств; |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | -проведение диагностики автомобиля; |

1.1.2.Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоенные  умения  и  усвоенные  знания:

| Освоенные умения, усвоенные знания | №№ заданий для проверки |
| --- | --- |
| У1. читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | 1 |
| У2. рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | 2 |
| У3. использовать в работе электроизмерительные приборы | 3 |
| З1. - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | 1 |
| З2. методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | 2 |
| З3. свойства постоянного и переменного электрического тока; | 3 |
| З4. принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | 4 |
| З5. электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | 4 |
| З6. свойства магнитного поля; | 5 |
| З7. двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | 1 |
| З8. правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | 2 |
| З9. аппаратуру защиты электродвигателей; | 3 |
| З10. методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление | 4 |

  - Система  контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1 Формы  текущего  контроля  по  учебной дисциплине в  ходе  освоения ОПОП

| Элементы учебной дисциплины | Формы текущего контроля |
| --- | --- |
| Тема 1. Основы электростатики | Тестирование, решение задач, практические работы |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока | Тестирование, решение задач, практические работы, лабораторные работы |
| Тема 3. Электромагнетизм и электромагнитная индукция. | Тестирование, практические работы |
| Тема 4. Электрические цепи переменного тока | Тестирование, решение задач, практические работы, лабораторные работы |
| Тема 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Решение задач, лабораторные работы |
| Тема 6. Трансформаторы | Тестирование, практическая работа |
| Тема 7. Электрические машины | Тестирование, практическая работа |

1.2.2. Формы  промежуточной  аттестации по  учебной  дисциплине в  ходе  освоения ОПОП

| Наименование учебной дисциплины | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
| --- | --- |
| Основы электротехники | Дифференцированный зачет |

1.2.3.Организация  контроля  и  оценки  освоения  программы  учебной  дисциплины

Текущий  контроль проводится    в период проведения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся.

Задачами  текущего контроля являются:

- приобретение и  развитие у обучающихся  навыков систематической самостоятельной работы с учебным материалом;

- объективная оценка качества  освоения обучающимися учебного материала;

- контроль формирования общих и профессиональных компетенций;

- получение  оперативной информации о ходе усвоения обучающимися учебного материала;

- стимулирование учебной работы обучающихся;

- подготовка обучающихся к промежуточной аттестации.

Виды и формы текущего контроля  по дисциплине «Основы электротехники»:

- устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) занятия,  устный опрос;

- письменные: контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, тест, реферат;

По окончании 1 семестра преподавателем выставляются итоговые оценки текущего контроля каждому обучающемуся.

Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и рубежный контроли.

Входной контроль проводится с целью выявления степени реальной готовности обучающихся к освоению учебного материала дисциплины.

Рубежный контроль выявляет знания и умения студентов по дисциплине «Основы электротехники» специальности: 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  Данный контроль проводится с помощью контрольно-  измерительных материалов, которые состоят из 15 заданий. Материал разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в себя 5 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. Вторая часть (часть В) включает 9 заданий с выбором   одного или нескольких правильных ответов из четырех предложенных (ответ представляет собой последовательность из выбранных букв, записанных в алфавитном порядке). Третья часть (часть С) представлена 1 заданием открытого типа со свободным ответом. Задания части С требуют записи полного ответа.

На выполнение работы отводится  – 50 минут.

Обучающиеся получают заранее подготовленные проштампованные листы, оформляют титульный лист работы. Затем следует короткий инструктаж, в ходе которого обращается внимание обучающихся на количество заданий; на необходимость распределения времени на их выполнение; оформление.

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Выбранный правильный вариант ответа записывается в контрольный лист по образцу:

Часть А:      А1. а

А2. б  и т.д.

Часть В:     В1. абв

В2. аб

Часть С: С1. записывается полный ответ.

Неправильный вариант ответа аккуратно зачеркивается одной чертой, рядом пишется правильный. При выполнении заданий не разрешается пользоваться пособиями, ластиком, штрихом, переговариваться.

Критерии оценивания:

###### Часть А - за верное выполнение заданий А1 – А5 -  выставляется 1 балл за каждое задание.

###### Часть В -  за верное выполнение заданий В1- В9 -  выставляется 2 балла за каждое задание. Если в ответе содержится одна ошибка, то экзаменуемый получает один балл. За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов.

###### Часть С -  максимальный бал за задание С1 – 3 балла.

Перевод баллов в отметку:

24-26 баллов – отметка «5»

18-23 баллов – отметка «4»

13-17 баллов – отметка «3»

12 и  менее баллов – отметка «2»

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» осуществляется на экзамене. Условием допуска к   промежуточной  аттестации  по  дисциплине  является  положительная  текущая  аттестация по УД.

Итоговая аттестация проводится  в  форме  экзамена  по  билетам на  2 курсе. Все  билеты  имеют  одинаковую  структуру:

Теоретическая часть - предполагает устный ответ обучающихся с возможной демонстрацией на макете( плакате) необходимой для ответа иллюстрационной части. Вопрос проверяет теоретическую подготовку обучающегося по дисциплине.

Практическая часть задания проверяет приобретённые умения обучающихся  и предполагает решение ситуационных задач по дисциплине, чтение, составление  и сборку электрических схем, сращивание, спайку и изоляцию проводов.

Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. Предметом оценки освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» являются умения и знания.

Критерии оценки:

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из	 вопросов билета и является их средним арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений выходить на различный уровень воспроизведения материала.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, имеет системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических проектировочных умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки г изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки методического характера при анализе дидактического материала и проектировании различных видов деятельности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера.

2.Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

Тесты.

I вариант

Часть А.

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. а;  А2. б

А1. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по линии, соединяющей эти заряды – это закон

а) Кулона; б) Ампера; в) Гука; г) Ома

А2. Величина, численно равная работе поля по перемещению единичного заряда из данной точки  в бесконечность называется

а)напряжённость поля ;   б) работа поля ;   в) потенциал;     г)энергия поля .

А3. Явление упорядоченного движения заряженных частиц  называется

а) электрический ток;    б)электрическое напряжение;     в)электрическое сопротивление;     г)электрическая энергия.

А4.Соединение элементов при котором по всем участкам цепи протекает один и тот же ток называется

а)последовательным; б)параллельным; в) смешанным; г) комбинированным

А5.Измерительные приборы в цепях переменного тока показывают

а)мгновенное значение измеряемой величины; б)амплитудное значение измеряемой величины;  в) максимальное значение измеряемой величины ;г)  действующее значение измеряемой величины.

Часть В

При выполнении заданий В1 – В9 выберите   несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).

В1. Атом состоит из

а) протонов;    б)нейтронов;     в)электронов;     г) молекул.

В2. К диэлектрикам относятсяНачало формы: а) фарфор ;   б) латунь;   в) бронза; г) пластмасса

B3. Электрическое сопротивление проводника зависит от : а) длины проводника; б) площади поперечного сечения; в) удельного сопротивления проводника; г) напряжения

В4.К методам расчёта электрических цепей относится

а) метод контурных токов; б) метод преобразования; в) метод наложения; г) метод коррекции

В5. Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка реостата R1 влево? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным.

а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) UR1 увеличится; г) UR2 уменьшится

В6. Материалы, применяемые в качестве изоляции проводов и кабелей

а)хлопчатобумажная пряжа;  б)поливинилхлорид;  в) медь;  г) дерево

В7. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо пропорционально

а)квадрату силы тока; б) силе тока; в) сопротивлению проводника; г) времени его прохождения

В8.Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении треугольником, соответствуют формулы

а)Uф=Uл ;  б)Iл=Iф ;  в) Uл=√3·Uф;  г) Iл=√3·Iф

В9.  Укажите материал изготовления короткозамкнутой обмотки ротора:

а)алюминий;   б)медь;   в)серебро;   г)сталь

Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. I вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В. Решение Ответ | Баллы |
| --- | --- |
| Получен и обоснован правильный ответ | 3 |
| Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

II вариант

Часть А.

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. а;  А2. б

А1. Совокупность устройств, предназначенных для создания в них электрического тока, называется

а)электрической  мощностью;    б)электрической цепью;     в) контуром;     г) ветвью.

А2. Измеряет силу тока

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии.

А3.Ток, изменение которого по величине и направлению повторяется в одной и той же последовательности через равные промежутки времени, называется

а)постоянный; б)переменный; в) пульсирующий; г) прерывистый

А4.Место соединения трёх и более проводов называется

а)узел; б) ветвь; в) контур; г) крепление

А5. Основные источники электрической энергии

а) осветительные приборы; б) выпрямители; в) нагревательные приборы; г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции

Часть В

При выполнении заданий В1 – В9 выберите  несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).

В1. Закон Ома выражается формулойНачало формы

а) I=Е/ R +r ; б)  U = I/R ;в) I = U/R ;  г) R=I/U

В2. К полупроводниковым материалам относятся

Начало формы

а) германий ;   б) кремний;   в) железо; г) нихром.

B3. К основным характеристикам магнитного поля относятся

а) магнитная индукция; б) магнитная проницаемость; в) магнитное напряжение; г) магнитный ток

В4. Трёхфазный генератор состоит из

а) трёх одинаковых изолированных друг от друга обмоток; б) вращающегося электромагнита; в) трёх разных изолированных друг от друга обмоток; г)неподвижного электромагнита

В5.Получить режим резонанса можно получить изменением

а) сопротивления конденсатора Хс;

б)сопротивления катушки индуктивности Хl;

в)изменением питающего напряжения;

г) изменением силы тока в цепи.

В6. Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении звездой, соответствуют формулы

а)Uф=Uл

б)Iл=Iф

в) Uл=√3·Uф;

г) Iл=√3·Iф

В7. При параллельном соединении конденсаторов

а) Сэкв=С1+С2+С3;  б)U=U1=U2=U3;   в)Сэкв=С1·С2/(С1+С2) ; г) U=U1+U2+U3

В8.  Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка реостата R1 вправо? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным.

а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) UR1 увеличится; г) UR2 уменьшится

В9.Для трёхфазной системы справедливы следующие соотношения мощностей

а) P=√3UлIлcosφ; б) Q=√3UлIлsιnφ;в)S=√3UлIл; г) Р=UлIл

Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. II вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Какова потеря напряжения. если сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт ток 10 А? Решение Ответ | Баллы |
| --- | --- |
| Получен и обоснован правильный ответ | 3 |
| Ответ получен правильный, но не учтено, что линия двухпроводная | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

III вариант

Часть А.

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. а;  А2. б

А1.  Для измерения сопротивления применяют

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) Омметр.

А2. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие электрического тока

а) электрические двигатели и генераторы;   б) осветительные приборы;   в) линии электропередачи;     г) предохранители.

А3. Единицами измерения магнитной индукции являются

Начало формы

а) Ампер; б) Тесла; в) Вольт ;г) Герц

А4.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 
а) источник; б) резисторы;  в) электреты;  г) конденсатор

А5. Закон Джоуля – Ленца 
 а)  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи;

б) определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением ;

в) количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник;

г) пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы

Часть В

При выполнении заданий В1 – В9 выберите  один или  несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).

В1. Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току:

а) i = Im sin (ωt + ψi );       б) i = Im sin (ωt + φ)  в) i = I sin (ωt + φ);        г) i = Im sin (2πft + ψi )

В2. Проанализируйте, как изменятся токи I, I1, I2, I3 при размыкании ключа

а) I уменьшится ,I3 = 0 б) I1 не изменится, I2 не изменится в)  I уменьшится, I1 уменьшится, I2 уменьшится

г) I увеличится, I1 увеличится, I2 увеличится

B3 .Проанализируйте, при каком положении ключей S1 и S2 эквивалентное сопротивление будет минимальным?

а)  S2 - замкнут б) S1 – разомкнут; в) S1 –замкнут; г)  S2 – разомкнут

В4.  Определить показания амперметра РА1, если показания амперметров РА3 = 0,7 А, PА2 = 0,3 А.

а)  0,7 A ;  б) 1,3 A ;  в) 0,3 A ;  г) 1 A

В5 .Какие из перечисленных величин относятся к характеристикам переменного тока:

а) частота б) амплитуда в) период г) время

В6. На каких схемах изображено последовательное соединение резисторов:

а) б)

в)  г)

В7. По каким формулам можно рассчитать действующее значение силы тока:

а)  б)  в)  г)

В8. К цепи переменного тока  с ёмкостью  относится векторная диаграмма

В9.В цепи переменного тока,  полное сопротивление цепи  при последовательном соединении катушки индуктивности обладающей индуктивным и активным сопротивлением и конденсатора  определяется

а) Z=R-(xL-хс)          б) Z=R+(xL+хс)               в)Z=R+ (xL-хс)                       г) Z=√R2+(xL-хс)2

Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. III вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Три резистора соединены последовательно с величиной электрического сопротивления 30 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и напряжение на зажимах цепи , если сила тока составила 2 А. Начертить схему соединения резисторов. Решение Ответ | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ и показана схема соединения резисторов | 3 |
| Ответ получен правильный, нет схемы соединения резисторов | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

IV вариант

Часть А.

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. а;  А2. б

А1. Измеряет мощность

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии.

А2. Технические устройства, в которых используется тепловое действие электрического тока:

а) электрические двигатели и генераторы;      б) осветительные приборы;

в) линии электропередачи;     г) нагревательные приборы.

А3. Направление ЭДС  электромагнитной индукции определяется по правилу.

а)левой руки;    б)правой руки;    в) Ленца;     г) буравчика.

А4.При работе трансформатора используется явление

а) трение;   б) инерция;   в)электромагнитная индукция;   г)  электризация.

А5. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 
а)  работа;  б) сопротивления ;  в) напряжения ;   г) мощность

Часть В

При выполнении заданий В1 – В9 выберите один или  несколько правильных ответов, в бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).

В1. На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов:

а)               б)                     в)г)

В2. При режиме короткого замыкания:

а) I -> 0;  ;   б)  R -> бесконечности;   в) I -> бесконечности; г) R -> 0.

B3. По какой из формул можно рассчитать частоту переменного тока:

а) б) вг)

В4 При увеличении индуктивности в 2 раза индуктивное сопротивление катушки

а)увеличится в 2 раза;  б)уменьшится в 2 раза;  в)не изменится ;  г) станет равным нулю

В5.Цепи переменного тока  с индуктивностью относится векторная диаграмма

В6 Укажите, какие свойства среди перечисленных относятся к последовательному соединению резисторов:

а)     б)     в)

г)

В7.На индуктивность кольцевой катушки  влияет

а) абсолютная проницаемость среды;  б)число витков катушки ;в) площадь сечения;

г) изоляция катушки

В8. При обрыве нейтрального провода в четырёхпроводной цепи трёхфазного тока

а)увеличивается напряжение на всех фазах потребителя;

б) увеличивается напряжение на некоторых фазах потребителя;

в)на всех  фазах напряжение потребителя уменьшается;

г) уменьшается напряжение на некоторых фазах потребителя

В9. Электрический ток оказывает на проводник действие...

а) тепловое ; б) радиоактивное ;   в) магнитное ;  г)  физическое

Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.       С1. IV вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Три конденсатора соединены параллельно. Ёмкость конденсаторов одинаковая С1=С2=С3= 30 мкФ. Какова эквивалентная ёмкость батареи конденсаторов при параллельном соединении? Начертить схему соединения конденсаторов. Решение: Ответ | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ и показана схема соединения конденсаторов | 3 |
| Ответ получен правильный, но не показана схема соединения конденсаторов | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

Эталоны ответов к тестовым заданиям

Часть А

| I вариант | II вариант | III вариант | IV вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу |
| А1 | а | Л.1. с.12 | А1 | б | Л.1 с.29 | А1 | а | Л.1. с.35 | А1 | б | Л1.с.130 |
| А2 | в | Л1. с.21 | А2 | а | Л.1 с.31 | А2 | а | Л.1. с.40 | А2 | г | Л.1. с.39 |
| А3 | а | Л.1 с27. | А3 | б | Л.1 с.73 | А3 | б | Л.1. с.59 | А3 | б | Л.1. с.67 |
| А4 | а | Л1. с.34 | А4 | а | Л.1с.49 | А4 | г | Л.1. с.23 | А4 | в | Л.1. с.147 |
| А5 | г | Л1. с.120 | А5 | г | Л1. с.41 | А5 | в | Л1. с.39 | А5 | г | Л1. с.38 |

Часть В

| I вариант | II вариант | III вариант | IV вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу | № задания | ответ | ссылка на литературу |
| В1 | абв | Л1. с.2-7 | В1 | ав | 12. с.31,43 | В1 | бг | Л2. с.291 | В1 | ав | Л.2. с.69-69 |
| В2 | аг | Л1с.9 | В2 | аб | Л.1. с.31,43 | В2 | аб | Л2. с.67 | В2 | вг | Л.1. с.38 |
| В3 | абв | Л1. с.31 | В3 | абв | Л1. с.58-60 | В3 | ав | Л.2. с.68 | В3 | бв | Л.2. с.292 |
| В4 | абв | Л1. с.46 | В4 | ав | Л1. с.100 | В4 | г | Л1. с.43 | В4 | а | Л.1. с.82 |
| В5 | вг | Л1. с.25 | В5 | аб | Л1. с94. | В5 | абв | Л.2. с.286-288 | В5 | а | Л.1. с.85 |
| В6 | аб | Л1. с.39 | В6 | бв | Л.1 с.102 | В6 | бв | Л.2. с65 | В6 | аб | Л1. с.31 |
| В7 | авг | Л1. с.39 | В7 | аб | Л.1. с.24 | В7 | бв | Л2. с.303 | В7 | бв | Л1.с.69. |
| В8 | аг | Л1. с.102 | В8 | аб | Л.1 с.35 | В8 | в | Л.1. с.85 | В8 | бг | Л.1. с.102 |
| В9 | аб | Л21 с.167 | В9 | абв | Л1 с.11 | В9 | г | Л1. с90 | В9 | ав | Л.2 с.14 |

###### Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. I вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В. Решение: Мощность электрической лампы Р= U·I; Сопротивление R=U/I. I=Р/U=100Вт/220В=0,45 А; R= U/I. =220В/0,45А=488 Ом Ответ: 488 Ом | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ | 3 |
| Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

###### Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. II вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Какова потеря напряжения, если сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт ток 10 А? Решение: Напряжение определяется по выражению ∆U1=I·R=10·0,05=0,5 В Так как линия двухпроводная, то ∆U=2·∆U1=2·0,5=1 В Ответ 1 В | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ | 3 |
| Ответ получен правильный, но не учтено, что линия двухпроводная | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

###### Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. III вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Три резистора соединены последовательно с величиной электрического сопротивления 30 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и напряжение на зажимах цепи , если сила тока составила 2 А. Начертить схему соединения резисторов. Решение: При последовательном соединении резисторов :Rэкв=R1+R2+R3=30+30+30=90 Ом. Напряжение на зажимах цепи: U=I·Rэкв=2·90=180 В Ответ:180 В | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ и показана схема соединения резисторов | 3 |
| Ответ получен правильный, нет схемы соединения резисторов | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |

###### Часть С

Дайте развернутый ответ на вопрос.

С1. IV вариант

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Три конденсатора соединены параллельно. Ёмкость конденсаторов одинаковая С1=С2=С3= 30 мкФ. Какова эквивалентная ёмкость батареи конденсаторов при параллельном соединении? Начертить схему соединения конденсаторов. Решение: При параллельном соединении конденсаторов эквивалентная ёмкость определяется как сумма емкостей отдельных конденсаторов. Сэкв= С1+С2+С3=30+30+30=90мкФ Ответ: 30 мкФ | Баллы |
| --- | --- |
| Получен правильный ответ и показана схема соединения конденсаторов | 3 |
| Ответ получен правильный, но не показана схема соединения конденсаторов | 2 |
| Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях | 1 |
| Решение неверно или отсутствует | 0 |
| Максимальный балл | 3 |